普瑞法机电

WQZ 系列

无 热 再 生 空 气 干 燥 净 化 装 置

WQZ Series Of No Heat Reproduced  Air Drying And Cleaning Device

南通普瑞法机电设备有限公司

NANTONG PRF MACHINERY & EQUIPMENT MANUFACTURE CO.，LTD

目    录

1． 前言 …………………………………………………………………………… 2

2． 工作原理概述 ………………………………………………………………… 2

3． 工艺流程说明 …………………………………………………………………3

4． 基本技术参数 ………………………………………………………………… 4

5 控制系统说明 ………………………………………………………… 5

6． 系统配制说明 ………………………………………………………………… 6

7． 设备操作说明 ………………………………………………………………… 7

8． 故障与排除方法 ……………………………………………………………… 8

- 前言

南通普瑞法机电设备有限公司是专业生产压缩空气干燥机的厂家，在气源净化行业举足轻重，在广大用户中也享有很高的声誉。为了进一步扩大市场，满足用户要求，我公司吸收消化国外九十年代吸附式干燥机的先进技术，充分借鉴国内同类产品的研制经验，向广大用户推出JWL型无热再生吸干机。

我公司WQZ系列无热再生干燥器一直紧追国际先进技术，不断向客户提供技术含量更高、效果更好的产品。产品档次和技术达到国内先进水平，并日益接近和达到国际先进水平。

本说明书主要内容是指导用户如何正确地使用本设备及做一般性保养工作。其目的在于延长设备使用寿命，减少设备故障，以确保压缩空气品质。在使用设备前必须先熟读本手册，并按照指示操作及保养，以免造成设备发生故障。

- 工作原理概述

WQZ系列无热再生干燥器用于清除压缩空气中的水分，使压缩空气的露点温度达到-40℃以下。压缩空气的露点与干燥剂、循环周期、压缩空气进口温度有关。

WQZ系列无热再生干燥器是根据变压吸附原理，利用自热（无需外部热源）再生的方法对压缩空气进行吸附干燥的一种除湿装置。采用双塔结构，一塔在一定压力下吸附压缩空气中的水份，另一塔用稍高于大气压的一小部份干燥空气使吸附塔中的干燥剂再生，经过一定时间，两塔切换，这样就保证了干燥压缩空气的连续供应。一个塔的实际工作过程分为三个阶段：吸附——再生——充压。

- 工艺流程说明

WQZ系列无热再生干燥器的工艺流程如图一所示，压缩空气通过IA进入吸附塔A，空气被干燥。干燥后的空气经CA到达出口，其中有一部分空气作为再生气在到达出口前从主气流中分出，经RV的流量控制，减压到接近大气压，然后再流入吸附塔B。吸附塔B内有上半个周期吸附下来的水分，再生气带走这些水分并经RB和MF排空。经过设定的时间后RB关闭，吸附塔B开始升压直到两塔压力平衡。升压需要一定的时间，以保证两塔压力平衡，否则可能引起出口处压力波动。半个周期后，IA关闭，同时IB打开。考虑到阀的动作时间，6秒后RA再打开。现在吸附塔B开始吸附阶段，而吸附塔A则进入再生阶段。吸附塔B工作半个周期后重新回到再生状态，这段时间为一个周期。一个周期里，每个吸附塔都经过了三个阶段：吸附—再生—充压。整个系统程序由可编程控制器（PLC）实现。

| 代号 | 名称 | 代号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| IA、IB | 进气阀 | RA、RB | 再生阀 |
| CA、CB | 止回阀 | PA、PB | 压力表 |
| MF | 消声器 | RV | 调节阀或节流孔板 |

图一 工艺流程

图一  工艺流程

- 基本技术参数

表1  基本技术参数

| 型 号 | WQZ-1 | WQZ-3 | WQZ-6 | WQZ-10 | WQZ-15 | WQZ-20 | WQZ-30 | WQZ-40 | WQZ-50 | WQZ-60 | WQZ-80 | WQZ-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进气流量Nm3/min | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 进气压力MPa | 0.6~1.0 |
| 进气温度℃ | ≤40 |
| 进气含油量ppm | ≤5 |
| 再生气耗量 | 8~14%进口空气流量 |
| 压力损失MPa | ≤0.04 |
| 出口空气露点℃ | ≤-40 |
| 吸附剂 | 活性氧化铝、分子筛 |
| 再生方式 | 无热再生 |
| 工作方式 | 两塔交替连续工作，标准切换周期10min |
| 操作方式 | 可编程控制器（PLC）全自动控制 |
| 电源 | 220V / 50HZ / 1PH |
| 消耗功率W | ~100 |
| 重量kg | 180 | 350 | 510 | 780 | 900 | 1280 | 1760 | 2200 | 2600 | 3100 | 4100 | 5200 |
| 外形 尺寸 (mm) | 长L | 990 | 1080 | 1220 | 1430 | 1730 | 1835 | 2100 | 2300 | 2500 | 2500 | 2880 | 2980 |
|  | 宽W | 420 | 420 | 740 | 600 | 710 | 910 | 940 | 940 | 1040 | 1040 | 1140 | 1140 |
|  | 高H | 1220 | 1555 | 2130 | 2420 | 2430 | 2700 | 2880 | 2830 | 2930 | 3280 | 3340 | 3390 |
| 进/出气口法兰 | PN1.0 DN25 | PN1.0 DN40 | PN1.0 DN5 | DN65 法兰 | DN80 法兰 | DN100 法兰 | DN125 法兰 |

注：

- 进气流量是指进气压力为0.7MPa，温度为38℃，进口空气相对湿度为100%的进口工况下的饱和压缩空气换算到绝对压力为0.1MPa，温度为20℃的规定工况下，进入到干燥机的空气体积流量，下同。

- 再生气耗量根据进口空气压力大小而异，压力高，气耗量小；压力低，气耗量大。

- 进/出气口法兰为配用公制管的突面板式平焊法兰，法兰标准为化工部标准HG20592。

- 外形尺寸如有变更，恕不另行通知。

- 表中压力如未注明，皆指表压，下同。

- 控制系统说明

整个系统程序由可编程控制器（PLC）实现。本系统的工作周期表如表2所示。整个系统的电气接线图如图二所示。

表2  工作周期表

|  | OA段 | AB段 | BC段 | CO’段 | O’A’段 | A’B’段 | B’C’段 | C’O’段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A塔 | 吸附 |  | 再生 |  | 均压 |
| B塔 |  | 再生 |  | 均压 | 吸附 |

电器接线图

| U | N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相线 | 零线 | KA1-1 | KA1-2 | KA2-1 | KA2-2 | KA3-1 | KA3-2 | KA4-1 | KA4-2 |

时序图

系统配置建议

为确保经干燥机处理后压缩空气的质量，延长干燥机使用寿命，我们建议以下的系统配置：

  - 干燥机入口处安装过滤器，以处理压缩空气中可能存在的液态水、固体粒子和油雾。如果液态水直接进入干燥机吸附床会严重恶化干燥机的运行条件，导致出口露点大幅度提高，甚至导致干燥机运行失败。油雾会严重污染吸附剂，不仅引起露点升高，还会缩短吸附剂的使用寿命。为延长滤芯使用寿命，建议用户按由粗到精、逐级过滤的方式进行过滤器配置。

推荐配置本公司生产的HQ油水分离器作为粗过滤器，经该过滤器过滤后，压缩空气固体及液体微粒含量1μm，油雾剩余含量1μg。

在HQ油水分离器后推荐配置本公司生产的高效除油器作为除油过滤器，经该过滤器过滤后，压缩空气固体及液体微粒含量0.01μm，油雾剩余含量0.01μg。

  - 吸附剂长期受压和冲击，会产生一些吸附剂粉尘。为保证下游压缩空气的洁净，通常需要安装后置过滤器。根据对压缩空气质量的要求，用户可以配置FG系列高效除尘器。

  - 用户在配置系统时应设置旁通阀、截止阀和泄压阀，以便维修时不影响下游供气，如图三所示。

  - 干燥机应设有可靠的接地装置。

图三  系统配置

- 设备操作说明

7.1 开机

7.1.1 关闭用户设置的空气出口阀、泄压阀，打开旁通阀，缓慢开启用户设置的空气进口阀，使吸干机升压至工作压力。检查电磁阀前的过滤减压阀，若切换阀门为薄膜阀，则过滤减压阀出口压力应为0.2MPa左右；若切换阀门为角座阀或气动蝶阀，则出口压力应为0.5MPa左右。若过滤减压阀出口压力值异常，请调节过滤减压阀出口压力值至正常，调节方法参见7.3。

7.1.2 保证电源线已接好并已通电，合上电器箱内的断路器，吸干机通电，电源指示灯亮。

7.1.3 合上电器箱面板上的开关，吸干机开始工作。

7.1.4 干燥机正常运行几分钟后缓慢打开空气出气阀，关闭吸干机旁通阀。

7.2 关机

7.2.1 断开电器箱面板上的开关，吸干机停止工作。

7.2.2 断开电器箱内的断路器，吸干机断电，电源指示灯灭。

7.2.3 缓慢打开吸干机泄压阀，直至两只吸附塔压力表指示为零。

7.3 维护

7.3.1 过滤减压阀出口压力不在正常值范围，此时需要调节过滤减压阀，调节方法：拉起过滤减压阀上部的旋纽，顺时针转动加压，逆时针转动减压，等达到所需压力时压下旋纽锁定。用户应定期对过滤减压阀过滤体进行清洗，以保证空气质量，清洗方法：旋转并拉下阀体下部的卡口式杯子，用中性洗涤液对滤芯和杯子进行清洗。过滤减压阀为自动排水方式，用户应安装排水管至适当位置。（过滤减压阀通常置于电器箱下面。）

7.3.2 再生气量太大或太小，此时需要调节再生气调节阀。调节时请每次只转动一两圈，调节好后等干燥机运行一两个周期后再视情况进行调节。再生气调节阀通常位于设备顶部。

7.3.3 干燥机在再生时，再生干燥塔内的压力不得超过0.02MPa，如超过此值，在确认阀门无故障的情况下，可以认为消声器堵塞，此时应拆下消声器，将堵塞物清洗掉，严重堵塞并清洗不掉的，要更换消声器。

7.3.4 装入的干燥剂，在运行一段时间后，干燥床层稍有下沉，要及时检查并补充或更换干燥剂。干燥剂在装入前应经筛选，去除粉尘，并使其颗粒均匀。

7.3.4 定期检查各阀工作情况及密封状态。

7.3.5 定期检查各电器部件接触是否良好，经常清除配电箱内外的尘埃。

- 故障与排除方法

| 序号 | 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按下开关干燥器不工作 | 无电流输入 开关失灵 断路器未闭合 程序控制器故障或程序丢失 电器接触不良 | 检查电压 更换开关 闭合断路器 与制造商联系 检查线头是否松动或更换电器 |
| 2 | 露点偏高 | 空气处理量超过最大值 吸附剂超过使用期限 吸附剂被污染 进气压力过低或进气温度过高 | 更换容量较大的规格 更换吸附剂 检修前置过滤器后更换吸附剂 增加进气压力或降低进气温度 |
| 3 | 充压时没有达 到工作压力 | 再生阀关闭不严密 干燥压缩空气太多 | 检修再生阀和电磁阀 减少干燥压缩空气的输出 |
| 4 | 再生塔内压力大于0.02MPa | 消声器阻塞 再生阀没有完全打开 止回阀密封不良 | 清洗或更换消声器 检修再生阀和电磁阀 检修止回阀 |

# Text boxes

## NANTONG

### PRF

用户若未依本说明书操作及做一般性保养，本公司不负质保责任

南通普瑞法机电设备有限公司

NANTONG PRF MACHINERY & EQUIPMENT MANUFACTURE CO.，LTD

地址：江苏海安县城东镇五坝村十八组

电话：0513-88193377  88092332

传真：0513-82972288

邮编：226600

E-mail：info@purifa.com

Http：//www.purifa.com

WQZ   200601