普瑞法机电

HQ系列油水分离器

HQ Series Of Compressing Air And Oil And Water Separator

南通普瑞法机电设备有限公司

NANTONG PRF MACHINERY & EQUIPMENT MANUFACTURE CO.，LTD

1.	产品简介

来自空压机的湿空气中含有许多水份、油污和固体杂质，这种低品质压缩空气如直接应用将导致气缸、阀门和仪表过早磨损或卡死，使产品品质下降，设备事故频发。如果这种压缩空气直接进入下游精密净化设备（如过滤器、干燥机等），将大大提高其工作负荷，特别是其中的油未经分离进入，使干燥机的除水效果大打折扣，影响其使用寿命。因此在压缩空气进入下游净化设备前应基本除去其中的油、水及尘埃，否则将使净化设备无法正常工作。

HQ系列油水分离器是本公司通过消化吸收国内外压缩空气油水分离器的先进技术开发研制出来的，其内部同时采用直接拦截，惯性碰撞，布朗扩散及凝聚等机理，能有效地去除压缩空气中的部分液态水、油雾、尘埃，可有效地减轻后部过滤器的负荷，内部的不锈钢网可清洗，使用寿命长。

2  性能参数

工作压力：  0.8-4.0Mpa

压力损失：  0.02Mpa

工作温度：  2-40℃

除油效率：  ≤1μg

除 水 率：  ≥99%

过滤孔径：  40μm

3.  安装与维护

3.1 安装

根据本设备上标示的空气进出口位置，连接好管路。本设备应安装在后冷却器后面。确保进气温度≤40℃

3.2维护

本设备在使用一定时间（约5000小时）后，须更换过滤芯，并将不锈钢气压网清洗干净后装回即可重新使用。

# Text boxes

南通普瑞法机电设备有限公司

NANTONG PRF MACHINERY & EQUIPMENT MANUFACTURE CO.，LTD

地址：江苏海安县城东镇五坝村十八组

电话：0513-88193377  88092332

传真：0513-82972288

邮编：226600

E-mail：info@purifa.com

Http：//www.purifa.com

## NANTONG

### PRF

PRF  200601